## Slide 1: Termodynamika - podstawy Wykład 1
Zagadnienia
Wprowadzenie w problematykę związaną z nauką o własnościach, zjawiskach i procesach cieplnych:
Co to jest termodynamika – jej podział
Układy termodynamiczne, rodzaje ich charakterystyka
Opis układu , stan układu, parametry stanu, układ zupełny parametrów
Ważniejsze wielkości termodynamiczne

## Slide 3: Opis Układu Termodynamicznego

## Slide 4: Parametry stanu

## Slide 5: Najważniejsze intensywne parametry stanu układu – temperatura i ciśnienie

## Slide 6: Przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia

## Slide 7: Mierzenie ciśnienia

## Slide 8: Termodynamika - podstawy Wykład 2
Zagadnienia
Funkcje stanu. Równania stanu gazów doskonałych. Mieszaniny gazów doskonałych:
Pojęcie stanu gazu doskonałego – jego model ideowy
Równanie stanu gazu doskonałego – równanie Clapeyrona
Mieszaniny gazów doskonałych – prawa rządzące mieszaninami
Mieszaniny gazów doskonałych – sposób opisu , stałe mieszanin

## Slide 9: Podstawowe definicje

## Slide 10: Równanie stanu gazu doskonałego- Równanie Clapeyrona

## Slide 11: Użyteczne prawa termodynamiczne

## Slide 12: Mieszaniny Gazów Doskonałych –definicje i pojęcia

## Slide 13: Wielkości i związki charakteryzujące mieszaniny

## Slide 14: Związki charakteryzujące mieszaniny

## Slide 15: Termodynamika - podstawy Wykład 3
Zagadnienia
Energia, praca, ciepło
Pojęcie energii
Pojęcie pracy w termodynamice, praca absolutna, praca techniczna, praca użyteczna
Ciepło, ciepło właściwe, ciepło jednostkowe
I Zasada Termodynamiki
Energia wewnętrzna
Entalpia

## Slide 16: Pojęcia wstępne

## Slide 17: Rodzaje pracy w termodynamice

## Slide 19: Ciepło

## Slide 20: Różnica pomiędzy ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu i ciepłem właściwym przy stałej objętości

## Slide 21: I Zasada Termodynamiki

## Slide 22: Pojęcie entalpii

## Slide 23: Bilans energii dla układu otwartego (przepływowego) w stanie ustalonym

## Slide 27: Termodynamika - podstawy Wykład 4
Zagadnienia
Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
Rodzaje przemiana: równowagowa, odwracalna, nieodwracalna
Przemiany charakterystyczne: izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna, izentropowa
(adiabata doskonała) , przemiana politropowa- opis matematyczny w tym: Równanie Clapeyrona, I ZT dla poszczególnych przemian.
Przemiana politropowa na płaszczyźnie p-v

## Slide 28: Przemiana termodynamiczna

## Slide 29: Matematyczny opis gazów doskonałych w poszczególnych przemianach

## Slide 30: Przemiana izobaryczna p=const

## Slide 31: Przemiana izochoryczna v=const

## Slide 32: Przemiana izotermiczna T=const

## Slide 33: Przemiana izentropowa S=const ( entropia jest stała )

## Slide 34: Wyprowadzenie wzoru na adiabatę doskonałą

## Slide 35: Pierwsza Zasada Termodynamiki dla przemian charakterystycznych, konsekwencje zastosowania Pierwszej Zasady Termodynamiki dla przemian charakterystycznych

## Slide 36: Przemiana politropowa

## Slide 37: Przykładowe zadanie

## Slide 38: Termodynamika - podstawy Wykład 5
Zagadnienia
Druga Zasada Termodynamiki II ZT
Entropia
Wykres T-s
Obiegi
Procesy nieodwracalne

## Slide 39: II Zasada Termodynamiki - pierwsze sformułowania

## Slide 40: Co to jest przemiana odwracalna? Co to jest entropia?

## Slide 41: Wykresy entropii (zastosowanie entropii)----- https://pbc.gda.pl/Content/4098/pbc_termodynamika.pdf

## Slide 42: II Zasada Termodynamiki (IIZT) – sformułowanie matematyczne

## Slide 43: Obieg termodynamiczny

## Slide 44: Obiegi prawo- i lewo-bieżne

## Slide 45: Obieg Carnota jako przykład obiegu prawo-bieżnego

## Slide 46: Uwaga! Na następnych zajęciach będziemy korzystać z wykresu entropia –entalpia https://www.empik.com/wykres-entalpia-entropia-dla-pary-wodnej-do-1000-c-i-95-mpa-wukalowicz-m-p,p1214289254,ksiazka-p https://www.ceneo.pl/54212722
http://www.e-synergia.eu/arch/blog.php?post=01022014-calc
zaawansowany kalkulator parametrów termodynamicznych
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf
Parametry wody na linii granicznej x=1,x=0

## Slide 47: Termodynamika - podstawy Wykład 6
Zagadnienia
Praca podstawowa, egzergia (https://pbc.gda.pl/Content/4098/pbc_termodynamika.pdf)
Para wodna

## Slide 48: Podstawowe linki Uwaga! Na następnych zajęciach będziemy korzystać z wykresu entropia –entalpia https://www.empik.com/wykres-entalpia-entropia-dla-pary-wodnej-do-1000-c-i-95-mpa-wukalowicz-m-p,p1214289254,ksiazka-p https://www.ceneo.pl/54212722
http://www.e-synergia.eu/arch/blog.php?post=01022014-calc
zaawansowany kalkulator parametrów termodynamicznych
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf
Parametry wody na linii granicznej x=1,x=0

## Slide 50: Termodynamika - podstawy Wykład 7
Zagadnienia:
Obiegi porównawcze:
Silniki spalinowe wewnętrznego spalania
Silniki turboodrzutowe
Siłownie gazowe

## Slide 51: OBIEGI PORÓWNAWCZE Rozróżniamy obiegi porównawcze teoretyczne ( brak strat, wymiana ciepła odbywa się wyłącznie w procesie izochorycznym lub izobarycznym) oraz obiegi indykatorowe ( rzeczywiste)
Przykłady obiegów porównawczych :
1. Obieg Carnota ( obieg porównawczy idealnego silnika cieplnego)
2. Obieg Sabathe’a ( ogólny obieg porównawczy tłokowych silników spalinowych, obieg porównawczy wysokoobrotowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym)
3. Obieg Otto (obieg porównawczy tłokowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym)
4. Obieg Diesla (obieg porównawczy tłokowego silnika splinowego o zapłonie samoczynnym)
5. Obieg Braytona (obieg porównawczy siłowni gazowej)
6. Obieg Rankine-a (obieg porównawczy siłowni parowej)
8.Obieg Joule’a (obieg porównawczy chłodziarki gazowej)
9. Obieg Lindego (obieg porównawczy chłodziarki parowej)

## Slide 52: Obiegi gazowe-obiegi silnikowe
Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz „zimny”, a rozprężany – „gorący”. Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.” [1]
Podziałów silników jest wiele. Ze względu na wykorzystywany czynnik roboczy silniki dzieli się na silniki spalinowe tłokowe i silniki turbinowe.
„Najczęściej spotykane konfiguracje:
silnik spalinowy tłokowy o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka – najczęściej spotykana jednostka napędowa samochodów, jako napęd główny i pomocniczy siłowni okrętowych, a nawet jako napęd generatorów awaryjnych w elektrowniach atomowych. Moce największych spalinowych silników okrętowych sięgają 80 MW a średnice cylindra 1050 mm. Jest to silnik spalania zamkniętego.
silnik spalinowy tłokowy o tłoku rotacyjnym – zwany też silnikiem Wankla, spotykany rzadko w motoryzacji, jest to silnik spalania zamkniętego
silnik Stirlinga o chemicznym źródle ciepła (silnik tego typu może też korzystać z innych źródeł ciepła, niż spalanie), jest to silnik spalania otwartego.
silnik turbowałowy jest to silnik turbinowy, z którego moc mechaniczna odbierana jest z wału wirnika turbiny, używany głównie w lotnictwie (silniki turbośmigłowe, śmigłowcowe), w energetyce (siłownia gazowa, układ gazowo-parowy), do napędu śrub okrętowych, sporadycznie w kolejnictwie, jeszcze rzadziej w motoryzacji.”[1]
Wielkości charakteryzujące silniki spalinowe:
- objętość skokowa, różnica między maksymalną i minimalną objętością zakreśla tłok przesuwający się wzdłuż cylindra
-stopień kompresji ( sprężania) – stosunek końcowej objętości nad tłokiem w trakcie ssania do końcowej objętości nad tłokiem w trakcie sprężania.
-prędkość obrotowa wału korbowego na minutę
- Maksymalny moment wału korbowego
-moc silnika kW=1,36KM; KM=0,736 kW
- Dla silników tłokowych: Objętościowy wskaźnik mocy- stosunek mocy do objętości w trakcie końca suwu dla sumaryczne wartości wszystkich cylindrów
- Dla silników turbinowych – jednostkowa moc wewnętrzna, czyli stosunek mocy indykowanej ( wewnętrznej) do strumienia masy zasysanego na dolocie.

## Slide 54: Po prawej – przypomnienie jak wyglądają przemiany charakterystyczne w układzie p-v i Ts

## Slide 55: Wielkości –parametry handlowe(wielkości charakterystyczne) charakteryzujące silniki Otto i Diesla - poniżej

## Slide 56
Obieg porównawczy silnik Sabathe’a (Seiligera)

## Slide 57: Sprawności – wyprowadzenie formuły Obieg Otto

## Slide 58: Sprawności Obiegu Diesla i Sabathe’a, Humfre’go

## Slide 59: Szkice znanych obiegów

## Slide 60: Obiegi rzeczywiste silników spalinowych

## Slide 62: Turbina gazowa o obiegu otwartym
Turbiny gazowe, mogą rozprężać czynnik roboczy do parametrów otoczenia, w przeciwieństwie do cylindrów silników spalinowych , które w takim wypadku musiałyby mieć nieskończone gabaryty – to jest przyczyna dla której w 1930r została zbudowana turbina przez f-ę Braun-Boveri. Turbina miała sprawność około 30% i moc około 2 700KM. Od początku docelowo zastanawiano się nad użyciem tego typu mechanizmów dla samolotów.
W skład obiegu z turbiną wchodzi: komora spalania , sprężarka, niekiedy wymiennik ciepła.
Zasada działania powietrze sprężone w sprężarce doprowadzane jest do komory spalania. Po spaleniu wen paliwa, spaliny wpadają na turbinę i rozprężając się wykonują pracę . Część pracy jest zużywana przez sprężarkę.
Gazy spalinowe z turbiny uchodzą do atmosfery. Jeśli znajduje się wymiennik ciepła, to oddają część ciepła ogrzewając powietrze wpływające do komory spalania. Powietrze zatem jest pobierane wprost z atmosfery , a spaliny również uchodzą do atmosfery – stąd nazwa „turbina gazowa o obiegu otwartym”
Obieg ten z modyfikacjami został zaimplementowany w silnikach samolotów, statków wodnych, prądnic elektrycznych, lokomotyw.

## Slide 63: Turbina gazowa o obiegu zamkniętym
W obiegu krąży czyste powietrze!, wpływa do komory spalania , nagrzewa si i wpada na turbinę . Na turbinie wykonuje pracę. Na łopatkach turbiny (spadek adiabatyczny) powietrze ponownie się oziębia i ponownie wpada do sprężarki.
Komora spalania jest zbudowana jako wymiennik ciepła. Paliwo spala się wewnątrz komory.
Zamknięty obieg powietrza pozwala na :
Dobór odpowiedniego czynnika roboczego, o regulowanym ciśnieniu i stałej jego ilości
Sprawność w tego typu turbinach dochodzi do 33%

## Slide 64: Różnica pomiędzy obiegiem otwartym i Zamkniętym siłowni gazowej Układ zamknięty pozwala: na zwiększenie sprężu i tym samym zwiększenie sprawności samego silnika, poprzez możliwość wytworzenia niższego ciśnienia w chłodnicy niż ciśnienie otoczenia zamknięta konstrukcja pozwala na regulację rodzaju i parametrów czynnika roboczego w poszczególnych częściach obiegu oraz przekierowania czynnika na dodatkowy wymiennik ciepła. Tym samym możliwa jest regeneracja ciepła.

## Slide 65: Silniki Turbogazowe
Zasada działania silnika turboodrzutowego[1]Na jednym wale umieszczona jest turbina wylotowa i sprężarka na wlocie powietrza. Sprężarki mogą być promieniowe lub osiowe. Sprężarka zużywa 60-65% mocy wytwarzanej przez turbinę
„Wczesne silniki odrzutowe miały współczynnik sprężania 5:1, co w porównaniu z normalnym silnikiem o cyklu Otto, osiągającym od 6:1 do 9:1, było wartością raczej niewysoką. Czynnikiem ograniczającym jest temperatura na początku turbiny. Zwiększanie stopnia sprężania sprawia, że znacznie więcej mieszanki paliwowo-powietrznej jest tłoczone do komór spalania, i osiąga ona znacznie wyższą temperaturę. Ten problem występuje przy starcie, gdy samolot zwiększa pułap, ciśnienie zewnętrzne spada i sprężarka pracuje na wyższych obrotach. Rozwiązaniem tego problemu jest odprowadzenie pewnej ilości powietrza ze sprężarki, przepompowanie go wzdłuż wału i wypuszczenie przez puste w środku łopatki turbiny.” [1] Rozwiązanie to jest jednym z droższych
Silnik turbośmigłowy, ma na wlocie ma śmigło. W swojej budowie jest podobny do silnika turbowentylatorowego. Są one ekonomiczniejsze
Silnik turbogazowy – „silnik turbinowy, który gaz do własnego napędu wytwarza sam, a czyni to przez spalanie propanu, gazu ziemnego, nafty lub paliwa lotniczego. Ciepło wytwarzane przez spalanie paliwa powoduje rozszerzanie powietrza, ono zaś, wprawione w szybki ruch, napędza turbinę, a ta z kolei napędza sprężarkę, dostarczając sprężonego powietrza, które miesza się z paliwem, spala, itd... Proces ten można porównać z normalnym cyklem pracy silnika czterosuwowego - zasysanie, sprężanie, zapłon i wydech - lecz odbywające się STALE i JEDNOCZEŒNIE. Silniki turbinowe najczęściej są stosowane do napędu samolotów: odrzutowych, turbośmigłowych i helikopterów, a także - o czym wiedza nie jest tak powszechna - pojazdów takich, jak lokomotywy, kutry pościgowe, czołgi, a nawet... samochody”.[1]

## Slide 66: Silniki Turboodrzutowe
Przyczyna powstania-powyżej 800km/h silniki tłokowe były za duże i za ciężkie
Anglik Whittle opatentował nowe rozwiązanie w 1930 , a pierwsze próby zakończone sukcesem odbyły się w 1937
Niemcy w 1939 również przeprowadzili testy silnika podobnego do silnika Whittle, a w 1940 samolot wyposażony w dwa tego typu silniki uzyskał zawrotną prędkość jak na owe czasy, magiczną wartość 800km/h
W II Rzeczpospolitej również trwały prace nad takimi silnikami, ale badania upadły z powodu braku funduszy
Sposób działania można „odczytać” z rysunku obok: od prawej wlot powietrza, sprężarka, komory spalania, turbina i dysza wylotowa.
W tym typie silnika, prawie cała moc wytwarzana na turbinie gazowej jest zużywana do napędu sprężarki, która produkuje sprężone powietrze i dostarcza je do komór spalania
Wypływ gazów z dyszy wylotowej powoduje powstanie siły ciągu T skierowanej odwrotnie do zwrotu wypływu gazów G-ciężar gazów wypływających w ciągu 1 s; g-przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s^2; w- :prędkość spalin wylotowych ; v- prędkość powietrza na wlocie do silnika =prędkości lotu samolotu
Z wykresu wynika , ze ciąg T silnika jest duży w chwili startu, wtedy gdy v=0. Ciąg maleje do około 500km/h, po czym rośnie. „Sprawność silnika zależy od stosunku prędkości v/w i jest największa , gdy prędkość samolotu zbliża się do prędkości gazów wylatujących z dyszy”[2]
Dopalanie to metoda zwiększenia ciągu silnika-za turbiną umieszcza się dodatkowe wtryskiwacze paliwa. Paliwo jest spalane w powietrzu w kanałach omijających komorę spalania. Dzięki temu nie podwyższa się temperatura na łopatkach turbiny , najbardziej narażonych na problemy wytrzymałości materiałów pod wysoką temperaturą.
Zalety silników odrzutowych w porównaniu do silników tłokowych spalinowych:
- około 3x lżejsze
-możliwość osiągania większego ciągu i co za tym idzie większej mocy
Łatwość zabudowania silnika na skrzydle lub kadłubie samolotu
Pracują bez drgań – spokojniejsza praca
Łatwiejsze w obsłudze
Wada:
Duże zużycie paliwa, ale na szczęście jest to tania nafta (nie wysokooktanowa benzyna)

## Slide 67: Silniki Turbośmigłowe
Pierwszy lot silnikiem turbośmigłowym odbył się w 1946r
Przyczyna zaistnienia w technice- silniki turboodrzutowe miał bardzo małą sprawność przy niewysokich prędkościach ( v/w)
Budowa jest podobna do silników turboodrzutowych z tym , że przed sprężarką znajduje się śmigło oraz reduktor obrotów , zmniejszający prędkość wału z 8-15 tys. obr./min do prędkości obrotowej śmigła / 1 tys. Obr./min/
śmigło wytwarza siłę ciągu na starcie 2x większa niż silnik turboodrzutowy o tej samej wielkości
Śmigło po odp. ułożeniu łopat może także mieć funkcję hamownia w czasie lądowania , co z kolei skraca drogę podczas lądowania
Silniki budowane są dla mocy 5 000-20 000 KM (1 KM =735,49875 W).
Zastosowanie: samoloty pasażerskie i transportowe o prędkościach lotu do 850km/h.

## Slide 68: Silniki Strumieniowe
Pomysł na ten silnik jest bardzo stary – na początku 20 wieku, ale został zrealizowany dopiero po 2 wojnie .
Konstruktorem jest Francuz Rene’ Lorin, pierwszy samolot został skonstruowany przez Francuza Leduca a pierwszy lot próbny odbył się w 1947r.
Najprostsza budowa, nie zawiera żadnych elementów ruchomych : powietrze
wlatuje do silnika uprzednio po sprężeniu przez dyfuzor ( do kilku atmosfer) , wtryskiwacze dostarczają paliwo, mieszanka spala się do prostej komory i spaliny wylatują przez dyszę. Spalanie jest wspomagane przez stabilizatory płomienia, które zawirowuje mieszankę paliwowo-powietrzną i utrzymuje stabilny płomień oraz ułatwia zapalanie się następnych strug rozpylonego paliwa.
Zastosowanie : pociski bojowe, wynoszone przy pomocy silników rakietowych dla uzyskania odpowiedniej prędkości
Zalety:
1.silniki nadają się świetnie do prędkości lotu przewyższających kilkukrotnie prędkość dźwięku
2. przy tak prostej budowie dla bardzo dużych prędkości lotu zużywają kilkukrotnie mniej paliwa nić analogiczne silniki rakietowe
Wady:
1.Niemożliwe jest wytworzenie siły ciągu przy nieruchomym silniku. Wymagane sprężenie powietrza do pierwszego zapłonu jest uzyskiwane przy prędkości około 500km/h. Pierwsze „odpalenie” następuje przy pomocy umieszczonych świec , potem następuje samozapłon dzięki wysokiej temperaturze ścianek komory. 2. 2. Niemożliwość poprawnej pracy przy małych gęstościach powietrza, czyli duże wysokości są nieobsługiwane przez taki silnik.

## Slide 69: Silnik Pulsacyjny
Po prawej na górze są zawory , w postaci cienkich blaszek. Zasada działania silnika: powietrze wpada od przodu i napotykając na przegrodę zostaje trochę sprężone . Przepływa przez zawory „otwarte” do komory spalania i spala się wraz z wtryśniętym do komory paliwem. W komorze spalania na skutek wzrostu temperatury wzrasta ciśnienie i powoduje przymknięcie się zaworów. Gazy nie „mając wyjścia” wylatują przez dyszę i siła ciągu pcha silnik do przodu. Gazy wylatujące z tyłu powodują zmniejszenie się ciśnienia w komorze spalania i zawory otwierają się ponownie i nowa porcja powietrza wpada do środka. Cykl powtarza się i silnik pracuje w sposób przerywany (pulsacyjny) powodując lot w charakterystyczny sposób: „ skokami naprzód”.
Silnik mając na starcie zbyt mała siłę ciągu musiał być wyrzucany z samolotów ze specjalnych wyrzutni i na określonej wysokości. świece dawały zapłon w fazie startowej.

## Slide 70: Obiegi porównawczy silnika turbogazowego[2]
Silniki Turbogazowe opis matematyczny
Budowa silnika:
-sprężarka
-turbina
-wymiennik ciepła ( nagrzewnica + chłodnica)

## Slide 71: Obieg Braytona-Youle’a rys wraz z podpisem z: file:///C:/Users/Ewaa/Downloads/37_Obieg_Braytona.pdf”
Obieg Brayton’a pierwotnie przeznaczony dla silników spalinowych , został zaadoptowany w turbinach gazowych i silnikach odrzutowych

## Slide 72: Przykładowe zadanie
Zadanie 2[http://cybra.p.lodz.pl/Content/11689/ZbiorZadTermodyn_z.pdf]]

## Slide 73: Przykładowe zadanie

## Slide 74: Regeneracja-Brayton

## Slide 75: Zadanie -regeneracja-c.d.

## Slide 76: Termodynamika - podstawy Wykład 8
Zagadnienia
Para wodna
Przemiany charakterystyczne w układach p-t,p-v,T-s,i-s
Parametry na liniach granicznych dla x=0 oraz x=1

## Slide 77: Para wodna

## Slide 79: Wykres p-v dla wody, stan i funkcje stanu pary mokrej

## Slide 80: Tabele

## Slide 81
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf

## Slide 83: Wykres T-s dla wody

## Slide 84: Wykres i-s dla wody

## Slide 85
http://lmal.zut.edu.pl/fileadmin/public/materialy/jak%20korzystac%20z%20wykresu%20i-s/wykres%20i-s.pdf

## Slide 98: Siłownie Parowe – Obieg C-R
„Siłownia parowa – zespół maszyn i urządzeń mających na celu wytwarzanie mocy mechanicznej z wykorzystaniem turbiny parowej lub tłokowej maszyny parowej. Proces konwersji energii odbywa się z wykorzystaniem wody i pary wodnej. Para wodna wytwarzana jest pod odpowiednio wysokim ciśnieniem w kotle parowym, a rozprężana w turbinie bądź maszynie tłokowej. Po rozprężeniu podlega ona skropleniu w skraplaczu (układ zamknięty) lub jest wyrzucana do otoczenia (układ otwarty). W układzie zamkniętym skropliny są przetłaczane z powrotem do kotła przy pomocy pompy. Woda jest zachowana w układzie.” [1]
„Siłownia parowa – siłownia przetwarzająca energię chemiczną paliw w energię cieplną pary wodnej, a tę z kolei w turbinach parowych w energię mechaniczną”[2]
T- turbina z generatorem energii elektrycznej, W.p. – kocioł spalający paliwo o określonej wartości opałowej, K. –skraplacz z obiegiem wody chłodzącej, w którym para kondensuje się, P.w. pompa wodna przetłaczająca kondensat do kotła, P.p. – przegrzewacz pary.
Obiegiem porównawczym siłowni parowej jest obieg Clausiusa- Rankine’a ( obieg C-R)
1-2 (s) – izentropowa ekspansja pary na turbinie
2-3 (p) – izobaryczna kondensacja pary wodnej w skraplaczu
3-4 (s) – izentropowe sprężanie kondensatu w pompie wodnej
4-1 (p) izobaryczne wytwarzanie i podgrzewanie pary

## Slide 99
- Praca techniczna (l ob ) , która jest wykonywana przez turbinę , jest pracą obiegu, czyli sumą pracy technicznej turbiny ( l T) i pompy ( praca pompy lp jest ujemna)
Sprawność siłowni idealnej to tzw. sprawność C-R i jak każda sprawność jest wskaźnikiem dobroci obiegu, obliczanym jako iloraz pracy obiegu i ciepła dodatniego obiegu.
Obieg C-R na wykresie T-s
Obieg C-R na wykresie p-v
Obieg C-R na wykresie i-s (bez pompy obiegowej)

## Slide 100
W rzeczywistej siłowni nie osiągnie się sprawności C-R , ponieważ podczas przepływu czynnika roboczego zachodzą przemiany nieodwracalne ( tarcie , niedoskonała izolacja , nieszczelności). Straty znajdują swoje odbicie w tzw. sprawnościach. Sprawność rzeczywistej elektrowni ( jest generator prądu elektrycznego) jest iloczynem następujących sprawności

## Slide 101
Literatura
[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownia_parowa
[2] https://sjp.pwn.pl/slowniki/si%C5%82ownia%20parowa.html
Podsumowanie: Obieg siłowni rzeczywistej jest bardziej skomplikowany i zawiera w sobie straty entalpii pary w poszczególnych miejscach obiegu .
Są to : straty na rurociągach oraz straty wynikłe z nieizentropowego przepływu pary w turbinie ( w turbinie realizowana jest rzeczywista przemiana adiabatyczna, z wydzieleniem pewnej ilości ciepła – porównaj przemiany 1-2s oraz 1-2)

## Slide 102
Metody podwyższania obiegu C-R
Obieg C-R ma stosunkowo najniższą sprawność, ze wszystkich sprawności – czynników tworzących wzór sprawności rzeczywistej. Dlatego próbowano polepszyć jego sprawność , na tyle na ile jest to możliwe.
2. Podwyższanie ciśnienia i temperatury przed turbiną zwiększa zarówno pracę obiegu jak i ciepło dodatnie. Ponieważ praca obiegu jest mniejsza od ciepła dodatniego , to zwiększenie pracy o jakąś wartość x daje większy skutek niż zwiększenie ciepła dodatniego o dokładnie tą samą wartość x, co w efekcie skutkuje większą sprawnością. Kresem polepszania sprawności tą metodą jest wytrzymałość materiałów.

## Slide 103
4. Karnotyzacja obiegu C-R. Turbina ma podwójny płaszcz, zewnętrznej obudowy. Para rozprężająca się w turbinie , jest chłodzona kondensatem tłoczonym przeciwprądowo ze skraplacza . Całe ciepło chłodzenia jest przekazane kondensatowi , który podgrzewa się do temperatury pary T1-TA. Proces jest tak realizowany, aby linia 1-2 była równoległa do odpowiedniego kawałka na linii granicznej 3(4)-A. Sprawność turbiny policzona w ten sposób jest taka jak dla obiegu Carnota, będącego górnym kresem wszystkich sprawności.

## Slide 104
5. Regeneracja. Pełna karnotyzacja jest niemożliwa . Podwójna obudowa jest technicznie nie możliwa do realizacji. Pewnym przybliżeniem karnotyzacji są upusty pary, polegające na tym , że woda zasilająca kocioł jest podgrzewana pewną ilością pary , następnie kierowaną do stopnia niżej prężnego. Proszę zwrócić uwagę dlaczego powstają „schodki” . Para w całości trafia za każdym razem do następnego stopnia turbiny. Przemiana 1-2’ to klasyczna przemiana izentropowa na turbinie, która wykonuje pracę techniczną. Para po przejściu przez turbinę ma obniżone ciśnienie i przy tym obniżonym ciśnieniu w części układu wymienników po lewej , oddaje ciepło w przemianie fazowej, oczywiście przy stałej temperaturze. To jest odzwierciedlone na odcinku równoległym do osi poziomej 2’-1’. Jest to przemiana izotermiczna w której ciepło jest oddawane wodzie zasilającej kocioł, po czym para w całości trafia ponownie na następny średnioprężny stopień turbiny. Tam ponownie rozpręża się wykonując pracę techniczną 1’-2’’ i tak dalej. W niskoprężnym stopniu turbiny para wykonuje pracę do punktu 2, a potem para oddaje ciepło w skraplaczu ( właściwym) 2-3.
Regeneracja WP, SP,NP – odpowiednio wysoko, średnio i niskoprężny stopień turbiny. Wykres T-s staje się schodkowy, gdy schładzana jest cała ilość pary. By bardzo dużej ilości upustów linia 1-2 będzie prawie linią prostą równoległą do linii granicznej .

## Slide 106: Siłownia z upustami pary w uproszczony sposób na wykresie i-s

## Slide 107: Siłownie rzeczywiste – zastosowanie przegrzewu międzystopniowego
Część prezentowanych rysunków pochodzi z notatek nieżyjącego prof. Andrzeja Bucewicza [http://wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/dane/647.html], który wykładał na Wydziale Mechaniczno - Energertycznym PWr.

## Slide 108: Gospodarka Skojarzona
Układ z turbiną przeciwprężną ( siłownie przemysłowe)
Gospodarka skojarzona. Istotą gospodarki skojarzonej jest otrzymanie pracy na turbinie oraz pary o parametrach technologicznych ( nadających się do wykorzystania w procesach technologicznych).
Istotą gospodarki skojarzonej jest także wykorzystanie ciepła ujemnego do podgrzewania budynków. W efekcie sprawność skojarzona, rozumiana jako dobroć ( praca + ciepło ujemne ogrzewające domy ) do ciepła dodatniego jest równa 1.

## Slide 109: Obieg ORC oraz Obieg Kaliny
Podstawą działania obiegu ORC (Organic Rankine Cycle) jest zrealizowanie cyklu parowo -cieczowego – Cyklu Clausiusa-Rankine’a, znanego jako obieg porównawczy klasycznej siłowni parowej ( obieg C-R lub obieg R) Istnieją drobne różnice , które wynikają z doboru czynnika umożliwiającego wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła( ciepła odpadowego, ze źródeł OZE np. ciepła ze źródeł geotermalnych)
Wyróżnia się następujące rodzaje źródeł ciepła , ze względu na zakres temperatur w których pracuje czynnik roboczy:
Wysokotemperaturowe – zakres temperatur 500-1500 o C
Średniotemperaturowe – zakres temperatur 250-500 o C
Niskotemperaturowe - zakres temperatur 40-250 o C
Przykładowa najprostsza instalacja ORC , może pracować pobierając energię z ciepła odpadowego i jest podobna do instalacji C-R z piecem odzysknicowym zamiast parowacza. Przykładowe wykresy obiegu na w układzie T-s składają się z : z dwóch izobar i dwóch izentrop (adiabaty doskonałe) identycznie jak w przypadku klasycznej siłowni parowej.

## Slide 110
Czynniki robocze używane w systemach ORC dobierane są ze względu na niską/wysoką temperaturę zawrzenia(wrzenia) oraz odpowiedni przebieg linii nasycenia . Najlepsza sytuacja dla siłowni jest , kiedy czynnik ma dodatnie nachylenie krzywej nasycenia , ponieważ urządzenie w którym jest rozprężanie czynnika , nie wchodzi w kontakt z parą nasyconą mokrą. ( jest stale w obrębie pary suchej).
Po lewej: szkic instalacji ORC
Poniżej: obieg ORC w układzie T-s dla różnych rodzajów czynnika roboczego

## Slide 111
Szkic instalacji obiegu ORC z regeneratorem ciepła

## Slide 112
OBIEG KALINY
Obieg Kaliny został opracowany w 1970 r. przez inż. Aleksandra Kalinę( Rosjanin) i był dedykowany do wykorzystania w nim jako czynnika roboczego-wody amoniakalnej. Czynnikiem roboczym jest zatem woda i amoniak. Pracuje w zakresie niskotemperaturowym. Obieg znalazł zastosowanie w elektrowniach geotermalnych w których wody w źródle nie przekraczają 100 oC. W porównaniu do obiegu ORC , wydajność w obiegu Kaliny jest 10-60 x większa . Niedogodność to amoniak NH3, który zaliczany jest do trucizn metabolicznych, jest korozyjny (alkaliczny), łatwo palny.
Klucz działania tego obiegu tkwi w tym, ze mieszanina wody z amoniakiem jest bardzo łatwo parująca, a dokładniej – szybciej paruje amoniak i może służyć do napędu turbiny w niskich temperaturach, natomiast woda jest tylko nośnikiem , w której amoniak bardzo łatwo się rozpuszcza.
Bardzo łatwo można zamontować regeneratory ciepła , w różnych miejscach obiegu.
Podsumowując: w obiegu Kaliny wykorzystywany jest roztwór dwóch czynników o różnej „odległej od siebie” temperaturze zawrzenia (wrzenia), zatem sama substancja nie ma określonego punktu wrzenia.

## Slide 113
Woda geotermalna oddaje ciepło w wymienniku GHE , który jest parowaczem mieszaniny wody i amoniaku ( odpowiednik kotła odzyskownicowego ). Podgrzana woda trafia do separatora . Uwolniony amoniak wykonuje pracę na turbinie i trafia do węzła W. Równolegle woda ( bez amoniaku, bo ten wyparował) o wysokiej temperaturze przepływa przez wysokoprężny regenerator HT, oddaje swoje ciepło i także trafia do węzła W, gdzie łączy się z amoniakiem , który wykonał już pracę na turbinie. Taka mieszanina trafia do niskoprężnego regeneratora LT, gdzie w dalszym ciągu mieszanina oddaje swoje ciepło, a potem przepływa ona przez skraplacz współpracujący w tym przypadku z chłodnią kominową.
W skraplaczu czynnik roboczy staje się cieczą – kondensatem zawierającym rozpuszczony w sobie amoniak, i potem pompą skroplin jest kierowany , w celu częściowego podgrzania najpierw do niskoprężnego LT , a potem do wysokoprężnego HT i w końcu do GHE.
Obieg Kaliny charakteryzuje się dużymi możliwościami zastosowania regeneracji ciepła i w konsekwencji dużym zmniejszeniem różnicy entropii pomiędzy substancjami ( zmniejszenie punktu „pinch-point” w rozumieniu p-u max zbliżenia temperatur) .
Temperatura zawrzenia mieszanki wody i amoniaku zależy od udziałów wagowych poszczególnych czynników. Zwykle stosunek udziału amoniaku do wody jest jak: 70% do 30%.
Monopolistą wdrażania tego obiegu jest amerykańska firma: Energy INC
Działanie Obiegu Kaliny ( schemat instalacji z obiegiem Kaliny)

## Slide 114
Ogólnie wyróżnia się 2 rodzaje elektrowni geotermalnych: parowe i binarne.
Elektrownie binarne są to systemy do produkcji energii elektrycznej, wykorzystujące 2 różne płyny, które są oddzielone od siebie hydraulicznie ( nie mieszają się). Pierwszym z nich jest woda geotermalna dostarczająca ciepło, a drugim czynnik roboczy rozprężający się na turbinie. W elektrowniach binarnych często realizowane są trzy obiegi:
1/ wody geotermalnej
2/ czynnika roboczego w którym proces zawrzenia dokonuje się w stosunkowo niskiej temperaturze
3/ pary , która napędza turbinę.
Elektrownie parowe to głównie elektrownie z obiegiem C-R, w których następuje pobór pary suchej wprost z otworu geotermalnego. Para po wykonaniu pracy na turbinie i schłodzeniu jest ponownie zatłaczana do odwiertów geotermalnych. Złoża tego typu znajdują się w Lardello (Włochy, eksploatacja od 1904). Obecnie wydobycie pary jest tam na obszarze około 350 km (para nasycona sucha p=2-18 bar, t=150-270 o C). Parę wydobywa się 200 otworami z głębokości 500-3500 m. Pracuje tu 21 elektrowni o łącznej mocy P=594,5 MW, co stanowi 10% całkowitej produkcji prądu elektrycznego, przy wykorzystaniu energii geotermalnej.
Drugim miejscem o podobnych walorach jest The Geysers w Kalifornii.